………..……………, dnia .…………..

(miejscowość)  		                          (data)

……………………………..

(pieczęć dostawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

| Zamawiający | Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "Bieżanów" Sp. z o.o. ul. Półłanki 25 30-740 Kraków |
| --- | --- |
| Tytuł projektu | NOWA GENERACJA ROZJAZDÓW SZYNOWYCH OTRZYMYWANYCH METODĄ ODLEWANIA ZE STALIWA BAINITYCZNEGO |
| Dane oferenta | …………………………………………………………………………………. (nazwa) …………………………………………………………………………………. (adres) …………………………………………………………………………………. (telefon / fax) …………………………………………………………………………………. (NIP i REGON) |
| Przedmiot zamówienia | Frezarka bramowa typu Gantry |
| Opis przedmiotu zamówienia | Ogólne założenia techniczne dla frezarki bramowej typu „GANTRY” wyposażonej w jeden suport pionowy i w dwie głowice (obrót co 1°, pobór głowic w cyklu automatycznym) : Horyzontalną jednoosiową ze stożkiem ISO 60 Głowicę skrętną dwuosiową ze stożkiem lub ISO 50 Odległość między kolumnami 3000mm Szerokość przestrzeni obróbki w osi Y 3000mm Szerokość stołu 2500mm Długość stołu obróbczego 16000mm Max. obciążenie stołu roboczego 5000 kg/m2 Długość przestrzeni obróbczej osi X 16000mm Prześwit pomiędzy stołem obróbczym a powierzchnią czołową wrzeciona ok. 1500mm Moc wrzeciona 70 – 80 KW, Obroty max 2000 obr./min. Moment obrotowy 5500 – 6000 Nm przy 5 obr./min Moc głowicy horyzontalnej ok. 60 KW Moc głowicy skrętnej 20-30 KW, Obroty max 1200 obr./min Przekrój suwaka ok. 500x500 lub propozycja Dostawcy Wysuw suwaka 1000 mm Stożek wrzeciona ISO 60 Posuw szybki dla wszystkich osi 15000 mm/min Magazyn narzędzi wyposażony w gniazda dla narzędzi pionowych w ilości 16 szt. oraz narzędzi poziomych 8 szt. Max ciężar narzędzia do 70 kg. Max długość narzędzia 500mm Max średnica narzędzia 320 mm Chłodzenie narzędzia odbywa się za pomocą sprężonego powietrza przez wrzeciono. Maszyna wyposażona w trzy transportery wiórów ( dwa biegnące wzdłuż po obu stronach stołu maszyny ) oraz jeden poprzeczny. Sterowanie maszyny SIEMENS SINUMERIK 840DSL Przesuwy w poszczególnych osiach maszyny odbywają się z zastosowaniem łożysk hydrostatycznych – opcjonalnie łożyska toczne Maszyna wyposażona we wszystkie niezbędne urządzenia bezpieczeństwa. |

Niniejsza oferta spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym wraz ze specyfikacją techniczną dotyczącą frezarki bramowej typu Gantry.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, na realizację przedmiotu zamówienia, oświadczam że:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym za cenę:

- oferujemy: wykonanie frezarki bramowej typu Gantry

cenę netto wynoszącą ……………………………………………………... zł

(słownie ……………………………………...……………………………... zł),

- Powyższe ceny netto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym Zamawiającego i uznajemy się związanych określonymi w nim zasadami postępowania.

- Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r.

- Spełniamy warunki udziału w postępowaniu, tj.:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowymi do wykonania zamówienia,

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………………………………..

(podpis osoby upoważnionej)